# Stecker C1

# Pin 01	TV Red

Pin 02	TV Green

Pin 03	TV Blue

Pin 04

# Pin 05	- Versorgung CDW

Pin 06	+ Versorgung CDW

Pin 07

Pin 08

# Stecker C2

# Pin 01	Wake up (Rober-Bosch CAN)

Pin 02	NF TV rechts

Pin 03	NF TV GND

Pin 04	Kassette NF rechts

# Pin 05	Kassette NF GND

# Pin 06	Drehzahlfühler rechts ( ABS

Pin 07	Innenraum CAN Schirm

Pin 08	Innenraum CAN Lo

Pin 09	Innenraum CAN Hi

Pin 10	Wake up D2B ( an CD-Wechsler

Pin 11	NF TV rechts

Pin 12	NF TV Schirm

Pin 13	Kassette NF links

Pin 14	Kassette NF Schirm

Pin 15	Rückfahrlichtschalter

Pin 16	Robert-Bosch CAN Schirm

Pin 17	Robert-Bosch CAN Lo

Pin 18	Robert-Bosch CAN Hi

# Stecker A

# Pin 01	GAL ( an Klemme 6 von C2

Pin 02	K-Leitung

Pin 03	Telefon-Mute

Pin 04	Kl. 30	 (Dauerplus)

# Pin 05	Schaltausgang (autom. Antenne)

Pin 06	Kl. 58d	(Licht)

Pin 07	Kl. 15R	(Zündung)

Pin 08	Kl. 31	(Masse)

# Stecker B

# Pin 01	LS hinten rechts +

Pin 02	LS hinten rechts -

Pin 03	LS vorn rechts +

Pin 04	LS vorn rechts -

# Pin 05	LS vorn links +

Pin 06	LS vorn links -

Pin 07	LS hinten rechts +

Pin 08	LS hinten rechts -

Fehler:

1111 heisst keine D2B-Übertragung mit einer Komponente möglich 
1116 Ausfall besagter 'Komponente´ 
1112 keine Datenübertragung zwischen D2B-Master und einer D2B-Komponente möglich 
1762 CAN-Kommunikation mit dem Bauteil A40/3n2 (Navigationsrechner) ist gestört 
1736 CD-Lesefehler oder Navi-CD überprüfen 
1204 kurzgefasst: keine Kommunikation mit dem Handy, 0x0002 heisst kein Handy erkannt...

Du kannst den Fehlerspeicher mit der Mute-Taste und der 0-Taste löschen. 

Beide Tasten gleichzeitig drücken im Menü Error List. 

Du kannst dort auch sehen ob es noch ein aktueller oder nur noch ein gespeicherter ist. Unter "State" im Menü Error List bedeutet "A" aktueller Fehler und "P" gespeicherter Fehler.