- MODUL

- MELAKUKAN PERAWATAN PERIFERAL

- [HDW.MNT.102.(2).A]

- EDISI I - 2004

- BIDANG KEAHLIAN :

- TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- PROGRAM KEAHLIAN :

- TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

- DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

- DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

- DIREKTORAT PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN

MODUL

MELAKUKAN PERAWATAN PERIFERAL

[HDW.MNT.102.(2).A]

EDISI I - 2004

TIM PENYUSUN :

P

emanfaatan komputer sebagai sebuah sarana pengembangan pendidikan saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan utama. Hal ini didasarkan kepada beberapa faktor utama, yaitu :

      - Perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Era kesejagatan, dimana perkembangan teknologi merupakan urat nadi utama kehidupan telah membawa perubahan besar terhadap tatanan dan cara hidup manusia. Setiap jenis pekerjaan dituntut untuk dapat dikerjakan dengan cara yang secepat dan setepat mungkin.

Dunia industri sebagai garda terdepan pembangunan ekonomi mau tidak mau harus memanfaatkan perkembangan teknologi ini, sebab dengan pemanfaatan teknologi yang optimal, maka akan tercapai efisiensi dan efektifitas kerja, meningkatkan ketelitian dalam suatu biang pekerjaan, serta memperluas jenis pekerjaan yang dapat dilakukan tiap satuan waktu.

Namun, ada masyarakat tertentu yang belum mampu mengikuti perubahan ini. Mereka terancam terlindas oleh perubahan jaman, sehingga nantinya akan menjadi penonton di lapangan sendiri dan menjadi tamu di rumah sendiri. Program keahlian ini mencoba untuk mencegah hal itu terjadi, utamanya dalam bidang komputerisasi dan pendidikan

      - Komputer, sebagai salah satu perangkat utama pendidikan

Perkembangan teknologi ini juga berimplikasi terhadap pemanfaatan berbagai sarana dan prarasana teknologi, contohnya adalah komputer.

Beberapa tahun yang lalu, komputer dianggap sebagai sesuatu yang  mewah dan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja. Namun, seiring dengan perubahan waktu dan tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi, maka komputer telah menjadi suatu hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan, utamanya pada SMK  bertujuan untuk menghasilkan tenaga yang terdidik dan terlatih di berbagai bidang. Oleh sebab itu, pengetahuan komputer mutlak diberikan kepada peserta diklat, agar mereka dapat bersaing di dunia kerja yang telah memanfaatkan teknologi.

Program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan yang merupakan salah satu program keahlian dari bidang keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk menghasilkan tenaga yang terampil dan kompeten dalam bidang teknik komputer dan jaringan sebagai garda terdepan dalam menghadapi perubahan teknologi tersebut.

Oleh sebab itu, modul ini disusun untuk memberikan pengetahuan bagaimana melakukan perawatan periferal komponen-komponen pada Personal Computer (PC) dan menguraikan jenis dan bahan pembersih yang sesuai dengan periferal pada Personala Computer

Akhirnya, tidak lupa penulis menghaturkan rasa syukur ke hadirat Ilahi atas tersusunnya modul ini dan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga pada berbagai pihak yang telah banyak membantu terbitnya modul ini. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Gatot Hari Priowirjanto, dalam kapasitas Beliau sebagai Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan maupun dalam kapasitas Beliau sebagai pendorong semangat dari penulis yang sering kali padam, juga terima kasih kepada Bapak Harmanto yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan dan masukan, juga kepada peserta didik penulis di SMK N 1 Surabaya , kepada .Dinas Pendidkan Kejuruan Propinsi Jawa Timur  yang telah mengadakan sosialisasi kurikum  Edisi 2004 Pada SMK Teknik Informatika yang ada diJawa Timur, Bapak Djarot M yang terus menerus mendampingi dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan modul ini.

Mengingat ketidaksempurnaan yang ada di sana sini, penulis juga akan sangat berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan masukan dan saran kepada penulis demi kesempurnaan modul ini di masa yang akan datang.

Surabaya, 12 Maret 2004

Penulis

KATA PENGANTAR 		i

DAFTAR ISI  		iii

PETA KEDUDUKAN MODUL 		v

BAB I	PENDAHULUAN 		1

A.  Deskripsi 		1

B.  Prasyarat 		2

C.  Petunjuk Penggunaan Modul 		2

D.  Tujuan Akhir		3

E.  Kompetensi 		4

F.  Cek Kemampuan 		10

I.	Soal Teori  		10

II.	Soal Praktek  		11

BAB II	PEMELAJARAN  		12

A.  Kegiatan pemelajaran I  		12

Sub Kompetensi  		12

Kriteria Kinerja  		12

Tujuan Pemelajaran 1		12

Uraian Materi 1 		12

I 	Teori Dasar 		13

I.1	Organisasi Komputer 		13

I.1.1	Input Device  		13

I.1.2	Output Device 		16

I.1.3	Process Device  		20

Tugas 1  		36

Test Formatif 1  		36

B.  Kegiatan pemelajaran II  		38

Sub Kompetensi  		38

Kriteria Kinerja  		38

Tujuan Pemelajaran 2 		38

Uraian Materi 2 		38

II 	Melakukan Perawatan Periferal  		39

II.1	Tips Melakukan Perawatan Periferl   		39

II.2	Langkah – langkah Perawatan Periferl  		39

Tugas 2  		50

Test Formatif 2  		50

C.  Kegiatan pemelajaran III  		51

Sub Kompetensi  		51

Kriteria Kinerja  		51

Tujuan Pemelajaran 3 		51

Uraian Materi 3 		51

III 	Memeriksa Hasil Perawatan Periferal		52

III.1	Tips Memeriksa Hasil Perawatan Periferl		52

III.2    Langkah  Memeriksa Hasil Perwata		53

Tugas 3  		60

Test Formatif 3  		60

4.  Kegiatan pemelajaran IV  		51

Sub Kompetensi  		51

Kriteria Kinerja  		51

Tujuan Pemelajaran 4 		51

Uraian Materi 4 		51

IV 	Melakukan Tindakan Korektif Perawatanl		52

IV.1	Tips Melkukan Tindak Korektif Perawatan		52

III.2    Melakukan tidakan korektif		53

Tugas 4  		60

Test Formatif 4  		60

BAB III	KESIMPULAN  		61

DAFTAR PUSTAKA  		62

- DESKRIPSI

| Nama Modul | : | Melakukan Perawatan Periferal |
| --- | --- | --- |
| Kode Kompetensi | : | HDW.MNT.102.(2).A |
| Ruang lingkup isi | : | Teori Dasar |
|  |  | Jenis periferal |
|  |  | Jenis Pembersih Periferal |
|  |  | Jenis Sofware Utillitas |
|  |  | Persiapan Perawatan Periferal |
|  |  | Persiapan Alat |
|  |  | Persiapan Bahan |
|  |  | Perawatan periperal |
|  |  | Pengecekan periferal dengan sofware utillitas |
| Kaitan Modul | : | Modul ini merupakan modul dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum lanjut ke modul selanjutnya, yaitu SWR.OPR.101.(2).A Menginstalasi Sistem Operasi berbasis GUI. |
| Hasil yang diharapkan | : | Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan untuk dapat : Menguraikan jenis dan sifat bahan pembersih yang sesuai dengan periferaL Menjelaskan hubungan antara troubleshooting pada periferal dengan kebersihan komponen periferal Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada peripheral Menjelaskan jenis-jenis korosi pada komponen dan penyebabnya Menjelaskan langkah-langkah korektif yang dapat diambil untuk mengatasi kondisi abnormal Menguraikan langkah-langkah penyusunan laporan |
| Manfaat di Industri | : | Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan untuk dapat : Mengiidentifikasikan alat-alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan perawatan peripheral melakukan perawatan periferal Menjelaskan hubungan antara troubleshooting pada periferal dengan kebersihan komponen periferal Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada periferal Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada periferal Menjelaskan jenis-jenis software utilitas yang digunakan untuk mengecek kondisi periferl perusahaan atau instansi mereka bekerja. |

- PRASYARAT

Untuk mempelajari modul ini, maka unit kompetensi dan pengetahuan yang harus dikuasai sebelumnya adalah :

- HDW.MNT.204.(2).A  Melakukan perbaikan periferal

- konfigurasi dan spesifikasi periferal pada  PC;

- cara kerja komponen / modul yang memerlukan perawatan;

- prosedur dan tindakan perawatan untuk setiap komponen / modul;

- tujuan, produk, prosedur dan cara penggunaan peralatan untuk perawatan;

- prosedur , peralatan dan persoalan lingkungan kerja yang berkaitan dengan proteksi sistem;

- penanganan permasalahan perawatan PC dan periferal.

- PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Untuk peserta didik.

            - Pemelajaran yang dilaksanakan menggunakan sistem Self Based Learning atau sistem pemelajaran mandiri. Diharapkan seluruh peserta didik dapat belajar secara aktif dengan mengumpulkan berbagai sumber selain modul ini, misalnya melalui majalah, media elektronik maupun melalui internet.

            - Peserta didik dituntut untuk berperan aktif dalam mencari sumber bahan belajar, yang dapat diperoleh melalui brosur pada saat pameran komputer, iklan penjualan komputer dan berbagai bahan lainnya

            - Dalam modul ini dituntut tersedianya bahan ajar yang lengkap yang meliputi :

  - unit komputer yang siap dilakukan perawatan;

  - komponen-komponen PC dari berbagai jenis dan spesifikasi (misal : processor, motherboard, memori internal, memori eksternal, kartu ekspansi, dan lain-lain);

  - periferal yang digunakan pada PC

  - Periperal lain seperti ,Fingerprint Scan, Scanning Barcode,Printer

  - buku manual dari tiap-tiap komponen;

  - SOP dalam perawatan dan pemeriksaan komponen.

            - Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat melanjutkan ke modul selanjutnya untuk memperoleh sertifikasi Teknisi Komputer, atau dapat juga mengambil sertifikasi CompTIA A+ untuk standard Internasional.

            - Guru atau instruktur berperan sebagai fasilitator dan pengarah dalam semua materi di modul ini, sehingga diharapkan dapat terjadi komunikasi timbal balik yang efektif dalam mempercepat proses penguasaan kompetensi peserta didik.

Selanjutnya, peran guru dalam proses pemelajaran adalah :

- membantu peserta didik dalam merencanakan proses belajar, utamanya dalam materi-materi yang relatif baru bagi peserta didik;

- membimbing peserta didik melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan     dalam tahap belajar;

- membantu peserta didik dalam memahami konsep dan praktek dalam modul ini dan menjawab pertanyaan peserta didik mengenai proses belajar dan pencapaian jenjang pengetahuan peserta didik;

- membantu peserta didik untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar;

- mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan;

- merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari dunia usaha untuk membantu jika diperlukan;

- melaksanakan penilaian;

- menjelaskan kepada peserta didik mengenai bagian yang perlu untuk  dibenahi dan merundingkan rencana pemelajaran selanjutnya;

- mencatat pencapaian kemajuan peserta didik.

- TUJUAN AKHIR

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan untuk dapat :

    - Mengatur jadual perawatan peripheral

    - Merawat dan membersihkan bagian-bagian periferal secara teratur

    - Melakukan pemeriksaan hasil perawatan periferal secara fisik maupun menggunakan software utility

    - Melakukna langkah korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoprasiaan periferal

    - Membuat laporan perawatan

- KOMPETENSI

DESKRIPSI PEMELAJARAN

Kompetensi	:	Melakukan perawatan periferal

Kode 	:	HDW.MNT.102.(2).A

Durasi Pemelajaran	: 	40 jam @ 45 menit

| LEVEL KOMPETENSI KUNCI | A | B | C | D | E | F | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

| KONDISI KINERJA | Dalam melaksanakan unit kompetensi ini harus didukung dengan tersedianya : |
| --- | --- |
|  | SOP perawatan periferal; Instruction Manual dari masing-masing peralatan; Log sheet atau report sheet yang ditetapkan oleh perusahaan; Peralatan atau instrumen yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini. |
|  | Unit Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya : |
|  | HDW.MNT.204.(2).A Melakukan perbaikan periferal |
|  | Pengetahuan yang dibutuhkan : |
|  | konfigurasi dan spesifikasi periferal pada PC; cara kerja komponen / modul yang memerlukan perawatan; prosedur dan tindakan perawatan untuk setiap komponen / modul; tujuan, produk, prosedur dan cara penggunaan peralatan untuk perawatan; prosedur , peralatan dan persoalan lingkungan kerja yang berkaitan dengan proteksi sistem; penanganan permasalahan perawatan PC dan periferal. |

| SUB KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | LINGKUP BELAJAR | MATERI POKOK PEMELAJARAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIKAP | PENGETAHUAN | KETERAMPILAN |
| Menyiapkan perawatan periferal Melakukan perawatan periferal | Jadwal dan prosedur perawatan disiapkan Peralatan perawatan (tools kit) disiapkan Peralatan dan bahan pembersih disiapkan Status/history/log sheet hasil perawatan sebelumnya diperiksa Bagian/komponen periferal dibersihkan menggunakan prosedur, cara/metode dan bahan/peralatan yang sudah ditentukan Pemeriksaan kabel dan sambungan ke PC menggunakan prosedur, cara/metode yang sudah ditentukan | Jenis-jenis peralatan dan bahan pembersih Pengisian history/log sheet Langkah-langkah perawatan periferal Jenis-jenis korosi pada komponen periferal | Memilih peralatan dan bahan pembersih secara teliti | Menguraikan jenis dan sifat bahan pembersih yang sesuai dengan periferal Menjelaskan hubungan antara troubleshooting pada periferal dengan kebersihan komponen periferal Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada periferal Menjelaskan jenis-jenis korosi pada komponen dan penyebabnya | Mengatur jadwal perawatan periferal Membersihkan dan merawat bagian-bagian periferal secara teratur |
| Memeriksa hasil perawatan periferal Melakukan tindakan korektif dan melaporkan hasil perawatan periferal | Periferal dapat digunakan sesuai dengan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi HDW.OPR.105.(1).A Penyebab dan kondisi yang abnormal diidentifikasi dan dicatat Tindakan korektif yang bisa segera diambil untuk mengatasi kondisi abnormal sesuai dengan SOP dilaksanakan Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan | Penggunaan software utilitas dalam pengecekan kondisi periferal Langkah penanganan permasalahan pada pengoperasian PC Penyusunan laporan | Memilih peralatan / komponen periferal serta software yang akan digunakan secara teliti Menunjukkan sikap jeli dan tanggap terhadap perubahan kondisi pada periferal Memperlihat-kan sikap responsif yang tepat terhadap masalah yang timbul | Menjelaskan jenis-jenis software utilitas yang digunakan untuk mengecek kondisi periferal (Misal : Norton Utility, System Configuration Utility) Menjelaskan langkah-langkah korektif yang dapat diambil untuk mengatasi kondisi abnormal Menguraikan langkah-langkah penyusunan laporan | Memeriksa hasil perawatan periferal secara fisik maupun menggunakan software utilitas Melakukan langkah korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoperasian periferal Membuat laporan perawatan periferal |

- CEK KEMAMPUAN

Apabila anda dapat menjawab seluruh soal dibawah ini, anda disilakan untuk langsung mengambil Unit Kompetensi HDW.MNT.204.(2).A Melakukan perbaikan periferal.

  - Soal Teori

  - Sebukan dan Jelaskan jenis-jenis periferal dan spesifikasinya

  - Sebutkan dan jelaskan alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan periferal

  - Jelaskan dan uraikan langkah-langkah perbaikan periferal pada Personala Computer

  - Jelaskan aspek yang harus diperhatikan dalam melakukan Perawatan  :

      - Processor

      - Motherboard

      - Memori

      - Hard Disk

      - VGA Card

      - Casing

      - Monitor

      - Printer

  - Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji :

      - FDD

      - HDD

      - Motherboard

      - Monitor

  - Tuliskan langkah-langkah yang digunakan dalam merakit / menginstalasi PC

  - Jelaskan apa yang dimaksud dan tuliskan cara pemasangannya pada PC

      - Fingerprint Scan

      - Scanning Barcode

      - IrDA

      - Bluetooth

      - WiFi

  - Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran kerusakan pada bagian periferal.

  - Soal Praktek

Soal praktek modul ini didasarkan kepada Satuan Acara Pemelajaran (SAP) Kompetensi HDW.MNT.204.(2).A Seluruh kegiatan praktek pada SAP tersebut harus diikuti dengan hasil uji kompetensi lulus

        - KEGIATAN PEMELAJARAN I

- Sub Kompetensi 	: Menyiapkan perawatan periferal

Kriteria Kinerja

  - Jadwal dan prosedur perawatan disiapkan

  - Peralatan perawatan (tools kit) disiapkan

  - Peralatan dan bahan pembersih disiapkan

  - Status/history/log sheet hasil perawatan sebelumnya diperiksa

Tujuan Pemelajaran 1

Peserta didik mampu untuk :

  - Menguraikan jenis dan sifat bahan pembersih yang sesuai dengan periferaL

  - Menjelaskan hubungan antara troubleshooting pada periferal dengan kebersihan komponen periferal

Uraian Materi 1

I. TEORI DASAR

Penggunaan komputer telah begitu luas dan mencakup seluruh sendi kehidupan dan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan sehari-hari. Karena komputer adalah suatu alat yang mana bias juga rusak seperti halnya dengan alat-alat yang lainnya.  Untuk itu kita perlu melakukan perawatan terhadap peripheral-periferal pada PC tersebut  dengan menggunakan bahan-bahan pembersih yang sesuai. dan dalam waktu berkala.sehingga jangka hayat computer akan lebih lama.

# I.1.	Bagian feriperal

Beberapa hal yang sangat perlu dilakukan pembersihan / perawatan periferal antaralain :

# I.1.1. Input Device

Input Device berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer.

Contoh – contoh input Device adalah :

- Keyboard

Gambar 1.3  Salah satu jenis Keyboard

- Mouse

Gambar 1.4  Beberapa jenis Mouse

- Trackball

Gambar 1.5  Trackball

- Scanner

Gambar 1.6  Scanner

- Joystick

Gambar 1.8  Beberapa jenis Joystick yang sering digunakan

# I.1.2. Output Device

- Monitor

Gambar 1.9   Monitor CRT

- LCD (Liquid Crystal Display)

Gambar 1.10   LCD

- Printer

Gambar 1.11  Printer Dot Matrix 9 pin dan 24 pin

- Printer Inkjet

Gambar 1.12   Contoh Printer Inkjet

- Printer Laser Jet

.

Gambar 1.13   Beberapa Laserjet Printer

- Plotter

Gambar 1.14   Contoh Plotter

- Speaker

Gambar 1.15   Speaker “Surround”

### I.1.3. Process Device

- Processor

Gambar 1.16   Beberapa Contoh Processor

- Pendingin Prosesor /Kipas

- Motherboard

Gambar 1.20  Motherboard

- Memori

Gambar 1.25  Memori Module

- Expansion Card

Gambar 1.26  VGA Card dengan slot AGP

- Sound Card

Gambar 1.27  Sound Card yang dilengkapi dengan penjelasan output

- NIC (Network Interface Card)

Gambar 1.28  NIC Jenis 10 MBps

- TV / Radio Tuner

- MPEG Card

- Memori Eksternal (Storage Device)

Gambar 1.29   Floppy Disk Drive 5,25 Inch dan Karakteristiknya

Gambar 1.30  Floppy Disk Drive 3,5 Inch dan Karakteristiknya

- Hard Disk

Gambar 1.31  Bentuk fisik Hard Disk

- CDROM

Gambar 1.32  Bentuk fisk CDROM

### I.1.4 Status/history/log sheet

Periksalah satatus perawatan sebelumnya . sudah berapa lamakah PC ini dilakukan perawatan, sehingga kita tahu kapan PC ini telah dilakukan perawatan.

# I.2.	Alat dan bahan Pembersih Periferal

Peralatan yang harus dimiliki adalah

    - Obeng Minus mini

    - Obeng Plus Kecil

    - Obeng Plus Medium

    - Obeng Minus Medium

    - Tang Pnjepit

    - Tang penjepit ukuran kecil

    - Pemotong Kabel

    - Penjepit kertas yang  di bengkokkan

    - Tool Kit

    - Obeng Bermagnet

    - Tng krep Tools

    - Skru driver jenis + - Gunanya untuk membukak PC kita nanti untuk di maintainkan.

    - Solution pembersih - Gunakan untuk mencuci casing, monitor, keyboard, mouse, scanner dan apa sahaja yang berpermukaan daripada habuk

    - Vakum cleaner dan berus kering - sedut habuk yang terdapat di dalam komputer dan bilik anda.

    - Skru driver jenis + -

    - Solution pembersih –

    - Vakum cleaner dan berus kering – sedut habuk

Banhan Pembersih yang harus dimiliki

- Disket Pembersih Head

- Botol O2O2

- vacum cleaner

Sofware Utillity antara lain

- Norton Utillity

- System configuration Utillity

Tugas 1

- Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perangkat input dan output melalui internet, majalah, brosur maupun media lainnya.

- Carilah buku manual untuk tiap-tiap komponen pada PC (Motherboard, HDD, VGA Card, Sound Card, dan lain-lain)

Test Formatif 1

Jawablah soal-soal di bawah ini :

- Jelaskan dan uraikan bagian periferal yang ada dalam sebuah PC

- Tuliskan dan jelaskan bagian-bagian peripheral yang sering kotor sehingga mengakibat korosi dan kerusakan

- Tuliskan minimal 5 piranti input dan 5 piranti output dan jelaskan ciri khas dan karakteristik serta perkembangan teknologi masing-masing

- Jelaskan dan tuliskan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan perawatan periperal

Kunci Jawaban Test Formatif 1

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah.

        - KEGIATAN PEMELAJARAN II

- Sub Kompetensi 	: Melakukan perawatan periferal

Kriteria Kinerja

- Prosedur / SOP perakitan disiapkan

- Peralatan instalasi (tools kit) disiapkan

- Perangkat yang ingin diinstalasi diuji sesuai dengan manual tiap-tiap komponen

Tujuan Pemelajaran 2

Peserta didik mampu untuk :

  - Menjelaskan prosedur pembersikan komponen pada periferal

- Menjelaskan jenis-jenis korosi pada komponen dan penyebabnya

Uraian Materi 2

II. Melakukan perawatan periferal

II.1.  Tips Melakukan Perawatan Periferal

Sebelum melakukan perawatan sebuah Periferal, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

- Hindari membuka dalam keadaan berkeringat, karena kemungkinan keringat akan jatuh ke peralatan yang sedang kita buka tanpa kita ketahui, lalu saat kita menyalakan power supply maka terjadilah hubungan pendek (short contact) dan merusak hasil rakitan kita.

- Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki pin prosesor yang ada termasuk chipset. Karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini kita harus meng-ground-kan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power telah dihidupkan, atau dengan memakai gelang anti statis.

- Pada setiap tahap melakukan perawatan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan juga hasil bersihkan kita.

- Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum melakukan perawatan periferal, agar seluruh kegiatan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada.

II.2.  Langkah-langkah perawatan periferal

Masalah habuk

# Musuh yang paling utama bagi komputer ini adalah habuk. Habuk ini senantiasa berada disekeliling kita, Ianya berbentuk partikel-partikel halus yang terapung-apung di udara. Setiap komponen elektronik yang terdapat pada PC amat sensitif pada habuk. Habuk ini terdapat berbagai jenis dan termasuklah asap rokok. Partikel-partikel asap boleh mengakibatkan jangka hayat komputer akan kurang Jenis-jenis habuk yang lain pula termasuklah habuk dari udara dan habuk dari serangga-serangga yang masuk ke dalam komputer kita.

# Langkah yang diperlukan untuk menghilangkan habuk adalah:

# Cara Perawatannya adalah sebagai berikut :

# Pastikan PC dalam keadaan Mati tidak ada listrik yang tersambung kepower Supply.

# Buka Lah Cassing dengan peralatan yang telah disediakan.

# Lakukan pembersihan pada bagaian periferal dalam PC tersebut ( CPU) dengan menggunakan kuas yang halus dengan cara hati-hati pada bagaian dimana yang terdapat kotoran-kotororan yang dapat mengakibatkan korosi.

# Lepaslah bagain periferal yang banyak habuknya untuk dibersihkan diluar bila tidak memungkinkan untuk dibersihkan secara langsung ( seperti Kipas , pendingin prosessor, VGA Card, Hard Disk dan sound Card Powersupplay)

# Periksa bagian-bagin kabel Hard disk, cabel diskd Drive, cabel CD Rom, Memori, bila kotor ambil dan bersihkan satu persatu dengan kuas halus atau vacum cleaner yang sudah dipersiapkan. Agar terhindar dari korosi.

# Setelah selesai dibersihkan dan pasang kembali sesuai dengan tempatnya masing masing. (dalam hal ini harus hati-hati jangan sampai terbalik dalam pemasangannya)

# Periksa dan periksa kembali pemasangan periferal tersebut jangan sampai terjadi kekeliruan.

# Setelah semua peralatan dibersihkan dan terpasang kembali cobalah nyalakan PC tersebut apakah PC dapat berjalan dengan normal.

# Jangan melakukan perawatan pada PC,  bila PC dalam keadaan menyala atau sedang aktif karena akan mengakibatkan kerusakan pada bagain periferal tertentu.

# Kalau PC dapat berjalan dengan normal, matikan PC tersebut dan tutup kembali kesing CPU tersebut.

Tugas 2

      - Cari informasi pada dunia kerja dalam bidang komputer di sekitar anda tentang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan perawatan peripheral  komputer di tempat mereka.

      - Tuliskan langkah-langkah dalam melakukan perawatan peripheral PC secara lengkap, termasuk alat dan bahan yang dibutuhkan.

Test Formatif 2

- Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan periferal  PC yang termasuk dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Jelaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan perawatan periferal.

- Tuliskan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perawatan periferal

Kunci Jawaban Test Formatif 2

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah.

        - KEGIATAN PEMELAJARAN III

- Sub Kompetensi 	: Melakukan Pemeriksaan hasil perawatan periferal

Kriteria Kinerja

        - Periferal dapat digunakan sesuai dengan kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi HDW.OPR.105.(1).A

        - Penyebab dan kondisi yang abnormal diidentifikasi dan dicatat

Tujuan Pemelajaran 3

Peserta didik mampu untuk :

Menggunaan software utilitas dalam pengecekan kondisi periferal

Uraian Materi 3

III. Memeriksa Hasil Perawatan Periferal

III.1.  Tips Memeriksa hasil perawatan periperal

Sebelum melakukan pemeriksaan hasil perawatan sebuah Periferal, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

- Hindari membuka dalam keadaan berkeringat, karena kemungkinan keringat akan jatuh ke peralatan yang sedang kita buka tanpa kita ketahui, lalu saat kita menyalakan power supply maka terjadilah hubungan pendek (short contact) dan merusak hasil rakitan kita.

- Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki pin prosesor yang ada termasuk chipset. Karena dikhawatirkan adanya listrik statis yang dimiliki tubuh kita akan merusak komponen tersebut. Untuk mencegah hal ini kita harus meng-ground-kan tubuh kita dengan cara memegang casing saat power telah dihidupkan, atau dengan memakai gelang anti statis.

- Pada setiap tahap melakukan pemeriksaan hasil perawatan sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply harus dimatikan. Memasang komponen pada saat power supply hidup akan merusak komponen yang akan dipasang dan juga hasil bersihkan kita.

- Jangan lupa untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum melakukan pemeriksaan hasil perawatan periferal, agar seluruh kegiatan tidak terhambat pada kemungkinan kurangnya peralatan yang ada.

III.3.  Langkah-langkah Memeriksa hasil perawatan periferal

Bila periferal sudah selesai di bersihkan dan dicoba dapat berjalan, langkah selajutnya dalam materi ke tiga ini adalah menguji apakah PC tersebut setelah dilakukan perawatan tidak ada kendala atau gejala-gejala yang dapat mengakibatkan PC itu tidak normal. Kita harus menguji PC tersebut dengan beberapa software utility sehingga kalau ada gejala yang tidak normal kita akan tahu dan kita catat apa yang menyebabkan ketidak normalan pada PC tersebut.

Tugas 3

- Carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai software utility yang digunakan untuk mengecek kondisi dari periferal  melalui internet, majalah, brosur maupun media lainnya.

- Carilah buku manual untuk tiap-tiap software utility yang digunakan untuk megecek kondisi periferal.

Test Formatif 3

Jawablah soal-soal di bawah ini :

  - Jelaskan dan uraikan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan hasul perawatan periferal.

  - Tuliskan kasus-kasus apa yang sering muncul dalam melakukan perawatan periferal setelah diadakan pengujian.

  - Sebutkan dan tuliskan kegunaannya sert cara penggunaan dari software utility yang digunakan untuk mengecek periferal.

Kunci Jawaban Test Formatif 3

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah.

        - KEGIATAN PEMELAJARAN IV

- Sub Kompetensi : Melakukan Tindakan Korektif dan melaporkan hasil  perawatan periferal

Kriteria Kinerja

        - Tindakan korektif yang bisa segera diambil untuk mengatasi kondisi abnormal sesuai dengan SOP dilaksanakan

        - Laporan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan

Tujuan Pemelajaran 4

Peserta didik mampu untuk :

- Melakukan langkah korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoperasian periferal

- Membuat laporan perawatan periferal

Uraian Materi 4

IV. Melakukan Tindakan Korektif dan Melaporkan hasil

perawatan Periferal

IV.1.  Melakukan tindakan korektif dan melaporkan hasil perawatan periferal

Pada modul ini peserta diklat diwajibkan untuk melakukan korektif terhadap gejala-gejala yang mungkin ditimbulkan akibat kotoran atau hal-hal lain yang dapat mengakibatkan korosi pada periferal, setelah dilakukan perawatan periferal tersebut baik secara hardware maupun secara software utilly.

Tugas 4

- Lakukan analisa terhada periferal yang telah dilakukan perawatan , apakah peripheral itu dapat berjalan normal atau tidak.

- Tilis langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukannkorektif terhadap kondisi apnormal pada pengoprasian periferal tersebut.

Test Formatif

Jawablah soal-soal di bawah ini :

- Jelaskan dan uraikan langkah-langkah dalam melakukan korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoprasian periferal.

- Tuliskan langkah-langkh dalam melakukan korektif terhadap kondisi abnormal pada pengoprasian periferal.

Kunci Jawaban Test Formatif 4

Kunci jawaban untuk test ini disiapkan dalam lembar terpisah.

M

odul ini merupakan pemelajaran awal dalam memperoleh sertifikat Teknisi Komputer yang merupakan level 1 dari program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat meminta kepada instruktur atau assessor untuk diuji modul atau ujian dalam kompetensi HDW.DEV.100.(2).A Menginstalasi PC.

Setelah lulus dalam uji kompetensi tersebut, peserta didik dapat mengambil modul 2 yaitu HDW.MNT.201.(2).A Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal.

Jogiyanto Hartono, MBA, Ph.D,  Pengenalan Komputer, Yogyakarta: Andi Offset, edisi ke 2, 1999

Khalid Mustafa, Panduan perakitan komputer untuk laboratorium sekolah, Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, 2003

Majalah Infokomputer, Elex Media Komputindo, 2000 - 2003

Majalah Chip, Elex Media Komputindo, 2000 – 2003

www.ilmukomputer.com

# Text boxes

Kata Pengantar

Daftar Isi

Peta Kedudukan Modul

LULUS SMK

4

A

NTW.MNT.300.(3).A(

NTW.MNT.202.(2).A(

NTW.MNT.201.(2).A(

NTW.OPR.200.(2).A(

SWR.OPR.104.(2).A(

SWR.OPR.103.(2).A(

HDW.MNT.205.(2).A

HDW.MNT.202.(2).A

NTW.OPR.100.(2).A(

SWR.MNT.201.(1).A

HDW.MNT.204.(2).A

HDW.MNT.101.(2).A

SWR.OPR.102.(2).A(

HDW.MNT.102.(2).A

SWR.OPR.100.(1).A

SWR.OPR.101.(2).A(

HDW.MNT.203.(2).A

HDW.MNT.201.(2).A

LULUS SMK

3

2

1

HDW.DEV.100. (2).A(

SLTP & yang sederajat

Bab III . Penutup

Bab I . Pendahuluan

Bab II . Pemelajaran

Slot Expansi

Slot RAM

Chipset

ATX Power

IDE & FDD Port

Periksa Kabel IDE

Lepaslah Bagian yang sulit dibersihkan , untuk diberihkan diluar

Bersihkan bagian yang kotor

Pastikan Kabel Power Terlepas

Daftar Pustaka