## Slide 1: OBJETIVO
El usuario identificara los parámetros que relaciona la “Ley de Ohm”, así como los dispositivos básicos, su función y simbología.
TALLER DE ELECTRÓNICA
MÓDULO 1 Conceptos básicos de electrónica.

## Slide 2
TALLER DE ELECTRÓNICA
¿QUE ES LA ELECTRÓNICA?
Estudia el movimiento de los electrones a través de los circuitos electrónicos.

## Slide 3
TALLER DE ELECTRÓNICA
¿QUE ES LA ELECTRICIDAD?
Es un fenómeno físico
Forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones.

## Slide 4
¿COMO SE PRODUCE LA ELECTRICIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
MATERIA

## Slide 5
¿COMO SE PRODUCE LA ELECTRIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
ÁTOMO

## Slide 6
¿COMO SE PRODUCE LA ELECTRIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
CAMPO MAGNÉTICO
CALOR
FRICCIÓN
REACCIÓN QUÍMICA

## Slide 7
¿COMO SE PRODUCE LA ELECTRIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón se produce un flujo de electrones.

## Slide 8
¿COMO SE PRODUCE LA ELECTRIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
Las cargas eléctricas tiene un campo eléctrico invisible.

## Slide 9
¿CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO DE ELECTRICIDAD?
TALLER DE ELECTRÓNICA
LA INTENSIDAD O CORRIENTE
TENSIÓN O VOLTAJE
RESISTENCIA

## Slide 10
CORRIENTE
TALLER DE ELECTRÓNICA
AMPERES
Flujo convencional
Y
flujo de electrones

## Slide 11
TENSIÓN O VOLTAJE
TALLER DE ELECTRÓNICA
DIFERENCIA
DE
POTENCIAL
FLUJO DE CORRIENTE ELÉCTRICA
VOLT
Fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones

## Slide 12
CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 13
RESISTENCIA
TALLER DE ELECTRÓNICA
Restricción al flujo de electrones
MATERIAL
LONGITUD
ÁREA
TEMPERATURA
FACTORES

## Slide 14
EJEMPLO
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 15
LEY DE OHM
TALLER DE ELECTRÓNICA
Georg Simón Ohm

## Slide 16
MAGNITUDES ELÉCTRICAS
TALLER DE ELECTRÓNICA
Magnitud eléctrica | Símbolo de la magnitud | Unidad de medida (SI) | Símbolo de la unidad
VOLTAJE | V | Volt | V
CORRIENTE | I | Ampere | A
POTENCIA | P | watt | W
RESISTENCIA | R | Ohm | Ω

## Slide 17
MÚLTIPLOS Y SUBMÚLTIPLOS
TALLER DE ELECTRÓNICA
Múltiplos | Factor | Equivalencia Decimal | Escala | Prefijo | Símbolo
 | 1012 | 1000000000000 | TRILLON | tera | T
 | 109 | 1000000000 | BILLON | giga | G
 | 106 | 1000000 | MILLON | mega | M
 | 103 | 1000 | MIL | kilo | K
unidad | 100 |  |  |  | 
Submúltiplos | 10-3 | 0.001 | MILESIMO | mili | m
 | 10-6 | 0.000001 | MILLONESIMO | micro | μ
 | 10-9 | 0.000000001 | BILLONESIMO | nano | n
 | 10-12 | 0.000000000001 | TRILLONESIMO | pico | p

## Slide 18
COMPONENTES ELECTRÓNICOS
TALLER DE ELECTRÓNICA
COMPONENTES PASIVOS | COMPONENTES ACTIVOS
Disipan, transforman o almacenan energía eléctrica.
Proporcionan energía al resto de los elementos del circuito

## Slide 19
RESISTORES
TALLER DE ELECTRÓNICA
Hay tres tipos comunes de resistores:
Resistencias de carbono.
Resistencia de alambre.
Resistencia de película metálica.
Ω
SÍMBOLO

## Slide 20
RESISTORES
Resistencias de carbono.
TALLER DE ELECTRÓNICA
Resistencia de alambre.
Alambre de manganina
cubierta de material aislante resistente al calor

## Slide 21
RESISTORES
Resistencia de película metálica.
Película delgada de metal o
Carbón puro
Núcleo aislante
Tapa metálica
Conductores soldados
Existen valores hasta 10,000 MΩ y su tamaño es mas pequeño que las de alambre.
± 1%
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 22
CODIGO DE COLORES DE LOS RESISTORES
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 23
Resistencias SMD (montaje superficial).
TALLER DE ELECTRÓNICA
Resistencias de valor variable.
Resistencias dependientes del voltaje Varistores o VDR.
Protegen de cambios bruscos
De Voltajes, evitando la aparición
Chispas.
Resistencias dependientes de la luz, fotoresistencias o LDR.
Resistencia de valor variable
dependiente de la luz, en la
Obscuridad puede llegar a MΩ
Símbolo
Símbolo
Símbolo

## Slide 24
TALLER DE ELECTRÓNICA
CAPACITORES
La función de los capacitores es el de almacenar y posteriormente entregar pequeñas cantidades de energía eléctrica en forma de campo eléctrico.
Faradio [F]
Símbolo
Aplicación se utiliza generalmente para filtrar la señal
Por su carga y descarga rapida.
Señal mas estable

## Slide 25
TALLER DE ELECTRÓNICA
CAPACITORES ELECTROLÍTICOS
Tiene una banda para diferenciar
La terminal negativa.
Tiene polaridad.
Los dos valores importantes del
Capacitor son su capacidad en
uF y el voltaje.
Símbolo

## Slide 26
Capacitores cerámicos
Capacitores de poliéster
Capacitores de polipropileno
Capacitores SMD
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 27
TALLER DE ELECTRÓNICA
TRANSISTOR
Generar una determinada señal de salida en respuesta de otra señal de entrada
Amplificación
Oscilación
Conmutador
Rectificador
Su polaridad puede ser de tipo NPN o PNP
Símbolo

## Slide 28
TALLER DE ELECTRÓNICA
CIRCUITOS INTEGRADOS
Chips o microchips formados por materiales semiconductores.
Insertan pequeños circuitos electrónicos
Conectores metálicos llamados terminales o patillas.
Cubierta de plástico
Símbolo
datasheet

## Slide 29
TALLER DE ELECTRÓNICA
Permite mostrar diversa información
DISPLAYS
Calculadoras
Cajas registradoras
Reloj despertador
Aparatos de medición

## Slide 30
TALLER DE ELECTRÓNICA
Lcd de 16x2 Cristal liquido
Lcd de 16x2 Cristal liquido
Matriz led de 7x5
Matriz led de 8x8

## Slide 31: Ejercicios
Realizar calculo de resistencia, voltaje y corriente, aplicando, la Ley de Ohm
Medir el voltaje y la corriente en circuitos simples de una resistencia
Llenar la tabla siguiente, indicando los colores el instructor
Resistencia | Colores | Valor leído | Tolerancia | Valor medido
R1 |  |  |  | 
R2 |  |  |  | 
R3 |  |  |  | 
R4 |  |  |  | 
TALLER DE ELECTRÓNICA

## Slide 32: Ejercicios
TALLER DE ELECTRÓNICA
Calcular la corriente y el voltaje para cada uno de los resistores medidos en la tabla anterior, llenar la tabla siguiente:
Resistencia | Voltaje Calculado | Corriente Calculada | Voltaje Medido | Corriente Medida
R1 |  |  |  | 
R2 |  |  |  | 
R3 |  |  |  | 
R4 |  |  |  | 

## Slide 33: Ejercicios
TALLER DE ELECTRÓNICA
Realizar un circuito con una resistencia variable, recordar como se conecta y en que sentido aumenta y disminuye.
Aplicar un voltaje, conectar un multímetro para medir voltaje y corriente en el resistor variable.
Observar los indicadores del medidor en voltaje y corriente.
Que el alumno determine y explique lo observado.

## Slide 34: Seguridad e Higiene
TALLER DE ELECTRÓNICA
La relación de tecnología y los procesos, necesariamente provoca la seguridad e higiene , tanto física como en equipos. La cual podemos dividir en 3 partes:
  Prevención
  Atención
  Mejora
La seguridad e higiene en electrónica ha reflejado grandes avances, pero es necesario continuar a la vanguardia, por lo que se sigue trabajando en este aspecto para mejorar
Para realizar una adecuada actividad segura, es necesario identificar las diferentes normas de seguridad.
Protección en los equipos y contactos electrónicos y eléctricos
Los espacios de trabajo deben estar limpios y descongestionados
Utilizar el equipo adecuado cuando se maneja directamente la corriente eléctrica

## Slide 35: Medidas Preventivas
TALLER DE ELECTRÓNICA
Mantener cerrados o a una altura segura el centro de alimentación.
Las líneas de alimentación deben estar sujetas y aisladas, a una altura razonable para evitar que se rompan.
Garantizar el aislamiento de clavijas, cables, conexiones, etc.
Los empalmes deben estar perfectamente aislados.
Identificar la medida máxima del equipo de conexión.
Identificar el parámetro que va a medir, para realizar los ajustes y conexiones correctas.
Evitar golpear a los equipos
Evitar introducir materiales extraños a los bornes de los equipos.
Los equipos deben estar en un espacio fijo, evitar moverlos.

## Slide 36
TALLER DE ELECTRÓNICA
Gracias

## Slide 37
TALLER DE ELECTRÓNICA