## Slide 1: MÓDULO
4

## Slide 2: 4.4.- CALENTADORES DE AGUA
GRAN DIVERSIDAD DE CALENTADORES DE AGUA

## Slide 3: ¿CÓMO ELEGIR UN CALENTADOR DE AGUA?
.
Ya sea para tomar una ducha, lavar los trastes o preparar la comida, contar con un buen calentador de agua es esencial para tener agua a buena temperatura en poco tiempo. Sin duda, es un aparato doméstico que nos entrega gran comodidad al momento de realizar nuestras tareas cotidianas, por lo que elegir el adecuado es importante para obtener el rendimiento que necesitamos.

## Slide 4: SISTEMAS HIDRAULICOS
¿
Sistema Abierto
Cuando tenemos un deposito elevado (tinaco) y la presión es por gravedad.
Sistema Cerrado
Cuando la alimentación del agua es a través de la red domiciliaria, tanque elevado o de algún equipo que genere presión.

## Slide 5: TIPOS DE PRESIÓN EN UN SISTEMA ABIERTO
BAJA
.2 kg/cm2 a 1.0 kg/cm2
MEDIA
1.0 kg/cm2 a 3.0 kg/cm2
ALTA
3.0 kg/cm2 a 6.0 kg/cm2
Si la distancia es de 4 a 6 metros lineales es una presión intermedia y la mayoría de los productos funcionan con esta presión.
La distancia es de aproximadamente 1.5 m lineales no se cuenta con buena presión, se puede utilizar un presurizador y con éste tipo de presión se utilizan los calentadores de depósito.
Hay productos que requieren una alta presión de agua como las regaderas de cascada, paneles de ducha, regaderas de plato, calentadores de agua instantáneos o algunos monomandos, su distancia lineal es más de 6 metros

## Slide 6: ¿Cómo saber si tengo la presión de agua adecuada?
Una forma fácil de identificar la presión en el domicilio es por la altura que hay del tinaco a la regadera.

## Slide 7: LUGARES DONDE SE COLOCA UN CALENTADOR DE AGUA
DEPARTAMENTOS GENERALMENTE EL CALENTADOR SE COLOCA EN EL INTERIOR
CASA HABITACIÓN GENERALMENTE EL CALENTADOR SE COLOCA EN EL EXTERIOR

## Slide 8: TIPO DE ENERGÍA
GAS NATURAL
GAS LP
ELECTRICIDAD
SOLAR

## Slide 9: TIPOS DE CALENTADORES
SISTEMA HIBRIDO
GAS
ELÉCTRICO
SOLAR

## Slide 10: Algunos detalles técnicos para medir la presión del agua
1 codo de 45° resta 50 gr/cm2
1 codo de 90° resta 100 gr/cm2
1 metro lineal de altura = 100 gr/cm2
La manera exacta para medir la presión del agua es con un manómetro
Una forma sencilla de saber si hay buena presión, es el llenando de una cubeta en menos de minuto.
La unidad de medida para la presión del agua es
gr/cm2
Manómetro de baja presión
Manómetro de alta presión
1
2
3
4
5

## Slide 11
FIN DE CALENTADORES DE AGUA

## Slide 12: 4.4.1
CALENTADORES
DE GAS

## Slide 13: 4.4.1.-CALENTADORES DE GAS

## Slide 14: GAS NATURAL y GAS LP
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
ES DISTRIBUIDO A TRAVÉS DE DUCTOS DE ACERO O DE POLIETILENO INSTALADOS BAJO EL SUELO.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LA REALIZAN DISTRIBUIDORAS AUTORIZADAS.
LAS DISTRIBUIDORAS MONITOREAN LA RED Y OFRECEN ATENCIÓN A FUGAS LAS 24 HORAS.
ES MÁS LIGERO, POR LO QUE SE DISPERSA RÁPIDAMENTE EN EL AIRE EN CASO DE FUGA.
ES DISTRIBUIDO A TRAVÉS DE CILINDROS Y PIPAS PARA SURTIR LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE LAS CASAS.
HAY QUE DARLE MANTENIMIENTO REGULAR A LOS TANQUES PARA CONTROLAR FUGAS.
EL TANQUE DEBE ESTAR CORRECTAMENTE INSTALADO Y CON BUENA VENTILACIÓN.
ES MÁS PESADO, POR LO QUE SUELE IRSE DIRECTO AL SUBSUELO EN CASO DE FUGAS, AUMENTANDO EL RIESGO DE EXPLOSIONES O INTOXICACIÓN.

## Slide 15: TIPOS DE CALENTADORES DE GAS
Es durante la temporada donde la temperatura desciende en que buscamos mantener la temperatura adecuada en la regadera para hacer de nuestro baño un momento aún más agradable, seleccionar el boiler de gas ideal para nuestro hogar es una decisión muy importante. Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta es el costo del combustible domestico. Como el costo del gas LP y del gas natural, es muy alto y se eleva mes con mes. Por ello, debemos buscar métodos y aparatos que nos permitan un ahorro de combustible, hoy en día existe una gran variedad de calentadores de gas los cuales se clasifican en tres tipos.
CALENTADORES DE DEPÓSITO
CALENTADORES DE RÁPIDA RECUPERACIÓN
CALENTADORES DE PASO INSTANTANEO

## Slide 16: CONSIDERACIONES QUE DEBEMOS TOMAR EN CUENTA AL MOMENTO DE COMPRAR Y DE INSTALAR UN CALENTADOR DE GAS
Tipo de instalación que hay en la vivienda.
Que tipo de combustible se usa en la vivienda. (natural o lp)
Número de personas que viven en la casa.
Consumo de agua caliente.
Sistema de evacuación para la expulsión de gases al exterior de la vivienda.
Distancia del calentador a los servicios.

## Slide 17: FIN CALENTADORES DE GAS

## Slide 18: CALENTADOR DE DEPÓSITO

## Slide 19: CARACTERÍSTICAS DE UN CALENTADOR DE DEPÓSITO
SE CARACTERIZA POR INCLUIR UN CONTENEDOR PARA ALMACENAR AGUA
ES NECESARIO DEJARLO EN MODO PILOTO PARA QUE, EN CUANTO SE ENFRÍE EL AGUA, EL QUEMADOR ENCIENDA AUTOMÁTICAMENTE
EL TIEMPO QUE SE TARDE EN CALENTAR CADA LITRO POR MINUTO, DEPENDERÁ DEL MODELO O DE LA MARCA
PARA SELECCIONAR LA CAPACIDAD NECESARIA, SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL NÚMERO DE SERVICIOS Y PERSONAS EN CASA
2
1
3
4
1
2

## Slide 20: VENTAJAS DESVENTAJAS
PUEDE INSTALARSE LEJOS DE LA DUCHA, YA QUE NO NECESITAN PRESIÓN DE AGUA.
SI SE APAGA CUANDO NO ESTÁ EN USO PUEDE SER MUY AHORRADOR.
ES UNO DE LOS SISTEMAS QUE MÁS CALIENTA, SIENDO IDEAL EN TEMPORADAS DE FRÍO.
SOPORTA VARIOS SERVICIOS EN FORMA SIMULTÁNEA.
TIEMPO DE RECUPERACIÓN ES MUY ALTO.
DEBEMOS ESPERAR A QUE EL TANQUE SE VUELVA A CALENTAR CADA VEZ QUE ALGUIEN TERMINA DE BAÑARSE.
POR SU FUNCIONAMIENTO EL CONSUMO DE GAS ES ELEVADO

## Slide 23: HERRAMIENTA REQUERIDA PARA INSTALAR UN CALENTADOR DE DEPÓSITO
LLAVE STILSÓN
LLAVE PERICO
ARCO CON SEGUETA
DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ
FLEXÓMETRO
NIVEL DE GOTA
PINZAS
CORTADOR PARA TUBO DE COBRE

## Slide 24: MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR DE DEPÓSITO
COPLE DE COBRE ROSCA INTERIOR
TUERCA UNIÓN DE COPBRE
TUBO DE COBRE
VALVULA DE COMPUERTA
ALIMENTADOR DE GAS
LIJA PARA COBRE
SOLDADURA
CARTUCHO DE GAS CON BOQUILLA
CINTA TEFLÓIN
PASTA PARA SOLDAR
VALVULA CHECK
VALVULA DE SEGURIDAD
CONECTOR BUSHING DE CPVC
CODO DE CPVC
TUBO DE CPVC

## Slide 26: FIN CALENTADORES DE DEPOSITO

## Slide 27: CALENTADORES DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

## Slide 28: CARACTERÍSTICAS DE UN CALENTADOR DE RECUPERACIÓN RÁPIDA
CUENTAN CON UN DEPÓSITO INTERNO DE ALMACENAMIENTO.
PILOTO QUE EVITA FUGAS DE GAS.
VÁLVULA DE DRENADO.
CAPACIDADES DISPONIBLES PARA: 1 A 5 SERVICIOS
2
1
3
4
1
2
3

## Slide 29: VENTAJAS DESVENTAJAS
Agua caliente al instante y de forma continua.
Funciona con instalaciones de baja presión, aguas duras y con llaves de tipo monomando.
Disponibles para gas LP o Natural. Cumple con las normas de seguridad, ahorro y confort avaladas por la NOM.
Ahorro de hasta un 40% de gas.
Tamaño compacto, fácil de instalar en lugares con poco espacio.
Corta el flujo de gas en caso de apagarse la flama.
Pintura epóxica y tecnología electrostática para mayor durabilidad.
Ideal para viviendas pequeñas.
Hay que dedicarle tiempo al encendido.
Hay que drenarlo cada cierto tiempo.

## Slide 32: HERRAMIENTA REQUERIDA PARA INSTALAR UN CALENTADOR DE RÁPIDA RECUPERACIÓN
LLAVE PERICO
ARCO CON SEGUETA
NIVEL DE GOTA
DESARMADORES
LLAVE STILSÓN
LLAVE PERICO
ARCO CON SEGUETA
DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ
FLEXÓMETRO
NIVEL DE GOTA
PINZAS
CORTADOR PARA TUBO DE COBRE

## Slide 33: MATERIAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR DE RÁPIDA RECUPERACIÓN
COPLE DE COBRE ROSCA INTERIOR
TUERCA UNIÓN DE COPBRE
TUBO DE COBRE
VALVULA DE COMPUERTA
ALIMENTADOR DE GAS
LIJA PARA COBRE
SOLDADURA
CARTUCHO DE GAS CON BOQUILLA
CINTA TEFLÓIN
PASTA PARA SOLDAR
VALVULA CHECK
VALVULA DE SEGURIDAD
CONECTOR BUSHING DE CPVC
CODO DE CPVC
TUBO DE CPVC

## Slide 34: INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

## Slide 35
FIN DE CALENTADORES DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

## Slide 36: CALENTADORES DE PASO INSTANTANEO

## Slide 37: CARACTERÍSTICAS DE UN CALENTADOR DE PASO INSTANTANEO
COMPACTO Y LIGERO.
AGUA CALIENTE CONSTANTE.
NO USA PILOTO NI DEPOSITO DE AGUA.
ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL ABRIR CUALQUIER LLAVE DE AGUA CALIENTE.
2
1
3
4

## Slide 38: VENTAJAS DESVENTAJAS
AGUA CALIENTE ILIMITADA.
OCUPA POCO ESPACIO AL TENER UN TAMAÑO COMPACTO.
NO CUENTA CON UN DEPOSITO DE AGUA.
PERMANECE APAGADO HASTA QUE UN SENSOR DETECTA QUE EL AGUA ESTÁ EN MOVIMIENTO.
PIERDE POCA ENERGÍA EN EL PROCESO DE CALENTAR EL AGUA.
INSTALACIÓN SENCILLA.
OCUPA MUY POCO ESPACIO.
PUEDE ESTAR UN POCO ALEJADO DE LOS SERVICIOS.
MENOR CAUDAL DE AGUA CALIENTE.
NO SE PUEDEN ABRIR VARIAS LLAVES AL MISMO TIEMPO.
UN MANTENIMIENTO PERIÓDICAMENTE.
REQUIEREN MUCHA PRESIÓN DE AGUA.

## Slide 39: CAPACIDAD DE CALENTADORES DE PASO INSTANTANEO
Recuerda que:
Una regadera es 1 servicio.
Un lavabo es ½ servicio.
Tina o lavadora son 2 servicios.
La capacidad de calentamiento se mide en litros por minuto.

## Slide 40
PARTES DE UN CALENTADOR DE PASO INSTANTANEO

## Slide 41: HERRAMIENTA REQUERIDA PARA INSTALAR UN CALENTADOR DE PASO INSTANTANEO
LLAVE PERICO
ARCO CON SEGUETA
NIVEL DE GOTA
DESARMADORES
LLAVE STILSÓN
LLAVE PERICO
ARCO CON SEGUETA
DESARMADORES PLANOS Y DE CRUZ
FLEXÓMETRO
NIVEL DE GOTA
PINZAS
CORTADOR PARA TUBO DE COBRE

## Slide 42
PS-E008
1 Conector flexible de 3/4" M. X 1/2" X 120 cm Mod. AB-G120
1 Conector flexible de 3/4" X 1/2" X 120 cm Mod. AB-D120
1 Conector flexible p/gas 1/2" X 1/2" X 36" Mod. AG-Q36
1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
1 Llave de control para gas de 1/2" X 1/2" Mod. IP-202
2 Reducciones 3/4" a 1/2"
1 Niple campana 1/2" N.P.T. X 1/2" Flare
1 Cinta selladora
Instructivo de instalación

## Slide 44: FIN CALENTADORES INSTANTANEOS