FILMNET CRACK

Το crack αναφέρεται στους αποκωδικοποιητές του τύπου “Cable Crypt 2”. Το μοντέλο φαίνεται στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

- Αφαιρούμε τις πέντε μαύρες βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής και βγάζουμε το μεταλλικό καπάκι.

- Αποσυνδέουμε το καλώδιο του display από την κεντρική πλακέτα και αφαιρούμε το πάνω καπάκι της συσκευής.

- Αφαιρούμε την πλακέτα πιέζοντας προς τα έξω τα πλαστικά άγκιστρα που την κρατάνε και την γυρνάμε ανάποδα.

- Αφαιρούμε από τα pin 23, 32, και 33 του delta chip τους διαδρόμους που το συνδέουν με το τετράγωνο chip. –Προσοχή εδώ να μη ξύσουμε κατά λάθος κάποιον διπλανό.

- Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του παραπάνω chip.

- Αφαιρούμε το jumper στο οποίο καταλήγει το pin 18 του delta chip. -Είναι το μικρό εξάρτημα με την ένδειξη ‘000’ και βρίσκεται ακριβώς από κάτω του.

- Ενώνουμε το pin 20 του delta chip με το jumper που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από εκείνο που αφαιρέσαμε (χωρίς να έχει σημασία πιο pin θα επιλέξουμε).

- Ενώνουμε το pin 33 με το pin 20 του παραπάνω chip.

Συνδέουμε τον αποκωδικοποιητή με το ρεύμα και ανοίγουμε την τηλεόραση χωρίς να ξεχάσουμε να ενώσουμε και την κεραία. Προσοχή στο ρεύμα !!!

Το σύστημα θα ξεκινήσει και η εικόνα θα πρέπει να είναι σταθερή αλλά να αλλάζει πολικότητα κάθε λίγο. Έχει σημασία το σήμα να είναι κάπως καλό. Προτείνεται εξωτερική κεραία.

Αν όλα είναι εντάξει και δεν μας πειράζει η αλλαγή της πολικότητας, σταματάμε εδώ και μοντάρουμε τα πάντα. Αλλιώς…

Διαβάζουμε το κείμενο που αναφέρεται σχετικά με την πολικότητα.