FILMNET CRACK

Το crack αναφέρεται στους αποκωδικοποιητές του τύπου “Cable Crypt”. Το μοντέλο φαίνεται στην πρόσοψη του μηχανήματος.

- Γυρίζουμε τη συσκευή ανάποδα και αφαιρούμε με μια λαβίδα την ειδική μεταλλική βίδα που βρίσκεται κάτω από το scart και ξεκολλώντας τα δύο αυτοκόλλητα ασφαλείας και πιέζοντας τα άγκιστρα που βρίσκονται από κάτω τους, αφαιρούμε το καπάκι της συσκευής.

- Αφαιρούμε τις τρεις μαύρες βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής και τις τέσσερις μεταλλικές που κρατάνε τον μετασχηματιστή.

- Ξεκολλάμε το μεταλλικό καπάκι του κουτιού που είναι πίσω από το display και βλέπουμε από κάτω του το ic-503 που είναι το ‘Delta 5.4’.

- Έχοντας δώσει αρκετό ‘αέρα’ στο καλώδιο του ρεύματος, βγάζουμε την πλακέτα πιέζοντας προς τα έξω τα δύο πλαστικά άγκιστρα που την κρατάνε, και την γυρνάμε ανάποδα.

- Αφαιρούμε την μεταλλική πλάκα κάτω από το ‘Delta 5.4’. Προσοχή : δεν είναι κολλημένη, απλά ισιώνουμε με την λαβίδα τα ελάσματα που την κρατάνε και την τραβάμε προς τα πάνω.

- Αφαιρούμε από τo pin 18, του ‘Delta 5.4’ τον χαλκοδιάδρομο και από τις δύο πλευρές του.

- Αφαιρούμε από τα pin 23, 32, και 33 τους διαδρόμους που τα συνδέουν με το τετράγωνο chip. –Προσοχή εδώ να μη ξύσουμε κατά λάθος κάποιον διπλανό.

- Ενώνουμε το pin 22 με το pin 23 του παραπάνω chip και αν υπάρχει καλώδιο μεταξύ του pin 23 και του ic-506, το αφαιρούμε κι αυτό.

Συνδέουμε τον αποκωδικοποιητή με το ρεύμα και ανοίγουμε την τηλεόραση χωρίς να ξεχάσουμε να ενώσουμε και την κεραία. Προσοχή στο ρεύμα !!!

Το σύστημα θα ξεκινήσει και η εικόνα θα πρέπει να είναι σταθερή αλλά να αλλάζει πολικότητα κάθε λίγο. Έχει σημασία το σήμα να είναι κάπως καλό. Προτείνεται εξωτερική κεραία.

Αν όλα είναι εντάξει και δεν μας πειράζει η αλλαγή της πολικότητας, σταματάμε εδώ και μοντάρουμε τα πάντα. Αλλιώς…

Διαβάζουμε το κείμενο που αναφέρεται σχετικά με την πολικότητα.