# COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

# SUBDIRECCIÓN DE APOYO  TÉCNICO COMPLMENTARIO.

# UNIDAD DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS TALLERES DE COMPUTACIÓN  EN ESCUELAS SECUNDARIAS.

# Enero 2006

Requisitos para la autorización de los Talleres de Computación

1.- Local con las siguientes características:

- Superficie mínima de 40 metros cuadrados

- Sin acceso directo a la calle

- Buena ventilación e iluminación

- Protección adecuada en ventanas y chapa de seguridad

- Alejado de vibraciones mecánicas o campos electromagnéticos

- Libre de polvo, filtraciones de agua, humedad  e incidencia directa de los rayos solares sobre el equipo.

2.- Contar de cinco a diez equipos de computación y mínimo con las siguientes características:

- Unidad de Procesamiento Central  ( CPU ) Pentium IV o equivalente y 128 Mb en memoria RAM.

- Disco duro de 40 Gigabyte

- Monitor S VGA a color con pantalla antirreflejante

- Drive de 3 1/2" HD

- Unidad CD-ROM/DVD

- Regulador de voltaje de 1200 w

- Impresora.

- Sistema Operativo:

Windows 2000 ó Windows XP.

3.- Mobiliario:

- De 5 a 10 mesas para computadora personal de 0.80 x 1.20 m.

- De 15 a 30 sillas apilables, tubulares.

- Un pizarrón de acrílico blanco de 0.90 x 1.20m

- Un escritorio para el profesor de 1.20 x 0.80 x 0.64 m

- Una silla para el profesor

- Seis mesas de trabajo de 1.50 x 0.75 x 0.75 m (estructura tubular cubierta de formaica)

1

# MODELO DE UN TALLER DE COMPUTACIÓN

# 6

# Material requerido para la instalación eléctrica:

- Centro de carga Q02.

- Interruptor termomagnético de 1x 20 Amperes

- CONDULET rectangular de paso FSC ½”

- CONDULET Tipo “OT” de ½”

- CONDULET Tipo OL17M ½”

- Contacto monofásico DUPLEX polarizado

- Tapa DUPLEX metálica

- Conectores rectos de pared delgada de ½”

- Varilla COOPERWELL 3m. X 5/8”

- Rollo de cinta de aislar plástica

- Tubo CONDUIT  de pared delgada galvanizada ½”

- Cable calibre 12 AWG

- Abrazadera de tipo uña ½”

- COPLES pared delgada de ½”

- Pijas de 8 x 38

- Taquetes de plástico marca “Thorsman” TP2X

Nota: Las cantidades de material eléctrico dependen de las características del local.

3

# Instalación Eléctrica del Taller de Computación.

# Forma de polarizar los contactos.

4

# CORTE TRANSVERSAL DEL TALLER DE COMPUTACION

# Para la colocación de la tierra física:

Es importante que el terreno donde se instale la varilla COOPERWELL esté húmedo constantemente y durante todo el año ( por ejemplo: un jardín ).

La tierra física debe inspeccionarse periódicamente, de preferencia cada treinta días, que dependerá, del clima y la humedad que presente la tierra con el fin de evitar alguna falla.

5

4.- Instalación Eléctrica:

- La alimentación al Centro de carga será independiente y deberá tomarse del interruptor principal o de algún tablero secundario.

- La capacidad del voltaje será  de 110 volts conectado fase, neutro y tierra física.

- Toda la instalación deberá canalizarse con tubo Conduit, pared delgada galvanizada de ½”  y sujetada con abrazaderas tipo uña de ½”

- La instalación se hará con cable calibre N. 12 AWG.

- Se realizarán 2 circuitos como mínimo para la distribución de los contactos.

- El centro de carga deberá encontrarse dentro del local y en un lugar accesible a la altura de 1.80 m. del piso (cerca de la puerta).

- El  contacto se encontrará a una altura del piso de 30cm. o máximo 50 cm.

- La instalación de una tierra física se hará enterrando una varilla de acero con bajo contenido de carbón, recubierta de cobre eléctrico (varilla Copperwell) de 3 m. de largo y 5/8” de diámetro.

5. Medidas de higiene y seguridad:

- Extintor tipo ABC

- Fundas de tela ahulada para cubrir el equipo

- Cortinas en ventanas

- Una pantalla antirreflejante para cada equipo

2