## Slide 1
ylikonet.gr
Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση

## Slide 2
ylikonet.gr
Στο διπλανό κύκλωμα ο διακόπτης είναι ανοικτός και το αμπερόμετρο ιδανικό. Δίνονται Ε=12V, r=3Ω και R1=5Ω.
α) Ποια η τιμή της έντασης (β) όταν R=7,5Ω;
β) Να βρεθούν οι τιμές α και γ της έντασης.
i) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου;
Κλείνουμε το διακόπτη με αποτέλεσμα να παρεμβάλουμε στο κύκλωμα μια μεταβλητή αντίσταση R.
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου, θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει
σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης R, παίρνουμε πειραματικές
τιμές για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και κατασκευάσαμε το διπλανό διάγραμμα Ι=f(R).

## Slide 3
ylikonet.gr
i) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου;
Με ανοικτό το διακόπτη, έχουμε το διπλανό κύκλωμα.
Νόμος του Ohm:

## Slide 4
ylikonet.gr
Κλείνουμε το διακόπτη με αποτέλεσμα να παρεμβάλουμε στο κύκλωμα μια μεταβλητή αντίσταση R.
ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου, θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει
σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Η εξωτερική αντίσταση παίρνει τιμή:
Βλέπουμε δηλαδή ότι η παράλληλη σύνδεση της αντίστασης R οδηγεί σε εξωτερική αντίσταση μικρότερης τιμής από την αρχική R1.
Οhm
(2)
Όπου αφού μειώνεται ο παρονομαστής, αυξάνεται η τιμή του κλάσματος, άρα η ένδειξη του αμπερομέτρου.
(1)

## Slide 5
ylikonet.gr
α) Ποια η τιμή της έντασης (β) όταν R=7,5Ω;
iii) Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης R, παίρνουμε πειραματικές
τιμές για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και κατασκευάσαμε το διπλανό διάγραμμα Ι=f(R).
(2)

## Slide 6
ylikonet.gr
β) Να βρεθούν οι τιμές α και γ της έντασης.
Όταν R=0, τότε έχουμε βραχυκυκλώσει τον αντιστάτη R1, οπότε η τιμή γ αντιστοιχεί στο ρεύμα βραχυκυκλώσεως.
Για πολύ μεγάλες τιμές της αντίστασης, η κατάσταση θα είναι όμοια με αυτήν με ανοικτό το διακόπτη.
Πράγματι:
(1)

## Slide 7
ylikonet.gr
dmargaris@gmail.com
Σχόλιο:
Τα παραπάνω «ευρήματα» είναι δυο καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, θεωρώντας ιδανικά τα όργανα μέτρησης αμπερόμετρο και βολτόμετρο, συνδέοντάς τα όπως στα διπλανά κυκλώματα.
Στο (α) το ιδανικό αμπερόμετρο με μηδενική εσωτερική αντίσταση οδηγεί σε βραχυκύκλωμα.
Στο (β) το ιδανικό βολτόμετρο με «άπειρη» αντίσταση θεωρούμε ότι δεν διαρρέεται από ρεύμα, μετρώντας απλά την τάση στα άκρα του αντιστάτη:
V1=Ι1R1=7,5V.